Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu

publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Przedmiotem zamówienia „Zakup wraz z dostawą serwera Blade wraz z osprzętem, dysków twardych„ jest:

- Serwer (sztuk: 1)

| Procesor | Osiągający w testach CPU Benchmark PassMark wynik nie gorszy niż 10500. wynik testu musi być opublikowany na stronie http://www.cpubenchmark.net lub dostawca wykazał osiągnięcie tego wyniku . |
| --- | --- |
| Ilość procesorów/wsparcie ilości procesorów | Zainstalowane minimum 2 procesor/wsparcie do 2 procesorów |
| Pamięć RAM | 32 GB RAM z korekcją błędów ECC, możliwość rozbudowy do maksimum 384GB. |
| Typ kontrolera | SAS |
| Usługa RAID/poziomy RAID | Tak/ 0 i 1 |
| Interfejsy sieciowe (LAN) | Minimum 2 Interfejsy sieciowe 1GbE |
| Wspierane systemy operacyjne | Microsoft Windows 2008 R2, RHEL, SLES, VMware, Citrix XenServer |

- Dyski twarde (Sztuk: 2)

300GB, 15K obr/min SAS

- Karta FC (Sztuk: 1)

| Karta HBA | 2 porty Fibre Channel min. 4Gb/s, karta musi współpracować z Brocade 4/12 SAN Switch for HP c-Class BladeSystem (P/N: AE370A) |
| --- | --- |

4. Rękojmia i Gwarancja

| Czas reakcji | Następny dzień roboczy (za reakcji uznaje się przybycie serwisu w celu rozpoczęcia naprawy lub wysyłkę sprzętu zastępczego). |
| --- | --- |
| Czas naprawy | Nie dłuższy niż 7 dni od dnia zgłoszenia |

Uwaga:

Niniejszy serwer będzie zamontowany przez Zamawiającego w posiadanej obudowie typu Blade System c7000 Enclosure (P/N: 412152-B21) produkcji Hewlett Packard.